## Slide 1
ここでは、一連した図面データの作成について解説します。
一連の図面作成作業を、習得することを目指します。
Layer Configuration
レイヤを設定する
～データファイルを作成する～
・A4紙面サイズで、新規ドキュメントを作成する。
・図面を作成する範囲を定める。 ［横170㎜ 縦255㎜］
・範囲オブジェクトをガイドに変換してマーカーとする。
・図番を追加する。
～レイヤを設定する～
コンテンツの内容別にレイヤを作成する。
Ⅰ. ガイドレイヤ
Ⅱ. 図番レイヤ
Ⅲ. 文字レイヤ
Ⅳ. 図レイヤ
Ⅴ. 下絵レイヤ
参考：
appendix_202_レイヤー
appendix_208_ルーラー、ガイド

## Slide 2
ここでは、一連した図面データの作成について解説します。
一連の図面作成作業を、習得することを目指します。
Drafting with Illustrator
Illustratorで図面を描く
～作図する～
・線の設定：
主線＝0.4mm
各線種の太さ比＝太線：主線：細線(点線、鎖線) ＝ 4：2：1
カラー＝黒
・アクションを用いると効果的。
～符号を入れる～
・文字スタイル：「MS Pゴシック」14DTPポイント
・標準スタイルの設定や、アクションを用いると効果的。
・引き出し線＝0.2mm
参考：
appendix_160_文字ツール
appendix_242_アクション