## Slide 1
本稿では、意匠登録に際して提出する、図面の作成方法について解説します。
ここでは、意匠図面作成において、するべき事が理解できることを目指します。
Design Patent Drafting
意匠図面作成の準備
～意匠登録～
意匠法、第6条 より抜粋： https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
⇒意匠登録には、図面が必要となることがわかります。
～意匠図面を提出する目的～
意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き 第1部 出願意匠の表し方の基本 より抜粋：
意匠登録を受けようとする意匠の形状等については、願書に添付する図面によって表します。
⇒権利登録する物品の形状を説明します。
特許申請では、明細による説明に対して、図面は説明補助ですが、意匠登録においては、図面が主として特徴の説明を担います。
～形状を特定するのに必要な図面とは～
意匠図面作成のガイドライン 2図面の記載の基本 より抜粋：
意匠法の保護対象となる物品等の形状等は、多くが立体状です。しかし、その立体状の形状等を意匠登録出願する際には、平面上に記載した図面等によって表します。
つまり、意匠権の客体は、現実の立体物ではなく、その図面等によって表された立体の形状等になります。
そのため、第三者においても権利の客体である形状等を正しく理解できるよう、出願にあたっての作図方法を詳細に定めています。
このように、図面等は意匠権の客体となる形状等が正しく理解されるよう、定められた作図方法に基づいて記載することが必要であり、
また、意匠権の客体となる形状等の全体が特定したものとして理解されるように、必要な図を記載します。
⇒同一縮尺で作成した、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図が、必要であることがわかります。
これら6つの図を、6面図と呼びます。
6面図を作成すれば、意匠図面の作成は、ほぼ達成です。
同 2A.1 様式で定められた作図方法の種類、基本的な留意点（１）形状等の特定に必要な図の作図方法の種類 ① より抜粋：
意匠が立体状の形状等の場合は、正投影図法により表すことができます。各図同一縮尺で作成し、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図のうち、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図を記載します。（様式6備考8）