## Slide 1
本稿では、六図面の作成について解説します。
ここでは、六面図を理解し、図面を作成出来るようになることを目指します。
Six-View Projection
六面図
～立体と認識～
・物体を立体と認識するには、３つの面が必要です。
・同時に視認できる面は、3面です。
・同時に視認できる3面と、視認できない3面、 合わせて6面で立体の全貌を把握することが出来ます。

## Slide 2
Six-View Projection
六面図
～6面図とは～
・立体を構成する各6面の正投影図。
・正投影図とは、対象となる面に相対して見たときの、見た目の図のこと。
ただし、遠近法による表現は排除たもの。 注)説明は要約しています。

## Slide 3
Six-View Projection
六面図
～6面図の作図～
・対象となる物品の、外部の輪郭や形状を線を使って表します。
これを外形線と呼びます。
・各図間で、物品の構造と縮尺が整合するように作成します。
以下、一般的な手法の紹介です。
トレス
・写真や設計図などを基に、外形線をトレスします。
・下図の遠近法的な要素により、物品の構造が倒錯しないように注意して作成します。
注意）
・丸みを帯びた構造や角は、垂直に見下ろした時、形状が線として現れない。
・適宜、陰影使って示す。(本項では解説しない)

## Slide 4
Six-View Projection
六面図
～6面図の作図～
CAD出力データを利用する
・3Dモデルから2Dデータを出力して仕上げます。
・2Dデータに正接エッジが含まれる場合は、外形線ではないので全て排除します。
正接エッジは表記しない
正接エッジ：CADシステム上で再現される、平面と曲面の境目に記される仮想線

## Slide 5
Six-View Projection
六面図
～6面図の作図～
写真や画像を利用する
・対象となる物品とその他の区別が明確ではない場合、背景を排除します。

## Slide 6
Six-View Projection
六面図
閑話： ～正投影図法～
・正投影図の作図作法には、第一角法と第三角法があります。
・図中に示す内容は、どちらも同じです。
・「製図的図面」において、各図の配置が異なります。 注)説明は要約しています。
↑第三角法
↑第一角法
【正面図】
【平面図】
【右側面図】
【正面図】
【平面図】
【右側面図】

## Slide 7
Six-View Projection
六面図
慣れていても油断していると、図の向きとか、あっさり間違えます。
手に持って回しているのをイメージするとやり易いです。
【右側面図】
【左側面図】
【底面図】
【平面図】
【背面図】
【正面図】
～各図の名称表示～
・各図に、図の内容を説明する名称を宛てます。
・図の内容と名称が一致していないと、審査に通りません。
・正面図を定めたら、第三角法に則り名称を割り当てます。

## Slide 8
Six-View Projection
六面図
備考：～立体の性質～
・【正面図】＆ 【背面図】、 【右側面図】＆ 【左側面図】 、 【平面図】＆ 【底面図】のシルエットは、一方を反転すると一致します。
・上記内容が満たされていないと、審査に通りません。
・検図の参考にすると良いです。
↓重ねてみよう！↓

## Slide 9
Six-View Projection
六面図
備考：～図面の省略～
・上記にある通り、意匠を明確に表すために十分な数の図が備わっていれば、不要な図は省略できます。
・下記参考図１では、図の形状が重複しているので、【背面図】、 【右側面図】、 【底面図】は省略できます。
・下記参考図２では、省略できません。⇒模様が異なるため
意匠図面作成のガイドライン
2図面の記載の基本2A.1 様式で定められた作図方法の種類、基本的な留意点（１）形状等の特定に必要な図の作図方法の種類 ① より抜粋：
意匠が立体状の形状等の場合は、正投影図法により表すことができます。各図同一縮尺で作成し、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図のうち、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図を記載します。（様式6備考8）
参考図１
参考図2
省略可
省略可
省略可