## Slide 1
本稿では、意匠図面における参考図について解説します。
ここでは、参考図の類型について理解することを目指します。
Drawings for Reference
参考図
～参考図～
様式第6 備考１５ より抜粋：
までの図面だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、
そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加える。
・上記の通り、6面図だけで意匠の理解に不足がある場合、参考図を作成します。
・6面図ほどの厳密さは要求されておらず、用途に応じ、ある程度柔軟な構図を採用できます。 例）図中の文言付記、縮尺の変更、など
以下、よくある参考図の種類です。

## Slide 2
～斜視図～
・6面図のうち、３面を１図として表せるため、構造を立体的に把握しやすくなります。
・主に軸測投影図が一般的です。
・等角投影図(アイソメ図)はよく採用され、書類の見栄えが良いので「とりあえずブッコム」とかよくあります。
・キャビネット図、カバリエ図が、さりげなく、公式運用できます。(↑に相反するので殆ど見かけません)
Drawings for Reference
参考図
カバリエ図
・幅：高さ：奥行きの比率が1：1：1となる。
・作図、構造の理解において、最高効率。
・見た目がすごくダサい。
キャビネット図
・幅：高さ：奥行きの比率が1：1：1未満となる。
・作図において、そこそこ効率的。
・見た目がすこしダサい。
軸測投影図（アイソメ）
・幅：高さ：奥行きの比率が、傾き角度によりそれぞれ異なる。
・構造の理解において、まあまあ効果的。
・見た目が良い。
同じ構造の立方体

## Slide 3
～断面図～
・外観から見て取れない部分の構造を理解することが出来ます。
・切断面より奥の外観を表記します。
Drawings for Reference
参考図
～端面図～
・切断面の構造を理解することが出来ます。
・切断面の形状のみ表記します。

## Slide 4
～拡大図～
・小さい物を大きく表記して理解しやすくします。
・特定の部位のみを拡大した図は、部分拡大図です。
・拡大図の多くは、部分拡大図です。
Drawings for Reference
参考図