## Slide 1
陰影の表現
Surface Shading
～陰～
物品の表面に陰影を施し、形状をより理解しやすくするための表現方法です。
物品表面の起伏や穴の存在などを明確にすることが、主な目的です。
～陰が示すもの～
立体表面に光が射すことによって生じる明暗の、暗い部分の事。
☆陰を描く時の留意点☆
・「陰」は、線、点、その他で表します。（様式6備考7）
線を使った陰影
（ラインシェーディング）
点を使った陰影
（スティプル/点描）
稜線の表現
稜線

## Slide 2
陰影の表現
Surface Shading
～線による陰影の表現～
・ハッチングを用います。
絵画技法としてのハッチング。
製図法では、断面など特定の範囲を平行線で埋めることを指すのに対して、
こちらは平行線を用いて影や質感、陰影を表現する。
・線幅は極細線(0.15～0.1mm)を基本とし、外形線と区別できるようにします。

## Slide 3
陰影の表現
Surface Shading
～平面に対する陰影の描き方一例～
等間隔の平行線で陰影を表現します。
STEP 1
・対象となる面や部位に、大まかな陰を描き込みます。
・ハッチングのピッチは、少なくとも一つの図内では、一定とする。
→複雑な構造物は、始めに最小となる面を基準として、間隔を決めてしまうとよい。
STEP 2
・ハイライト(明るい部分)を描き込みます。
・ハイライトは、特別な理由がない限り、左斜め上方４５度からの平行光線を想定します。
光源
陰なし
全面陰

## Slide 4
陰影の表現
Surface Shading
～曲面に対する陰影の描き方一例～
間隔を段階的に広げた平行線で陰影を表現します。
STEP 2
・ハイライトを描き込みます。
STEP 1
・対象となる面や部位に、大まかな陰を描き込みます。
・曲面へのハッチングは、イラレのブレンドを参考にするとよい。
↓ブレンド軸を置き換え
↑ブレンド解除して整列
円筒におけるシャドウとハイライトの関係図

## Slide 5
陰影の表現
Surface Shading
～立体の形状による陰の描き分け一例～
平面
・ハッチングの向きは、陰を入れる面の外形線に準拠する。
・面の向きの違いは、ハッチングの向きで表現する。
・特別理由がなければ、左右の面のハッチングの向きを変える必要はない。
・ただし、上面のハッチングの向きについては、なぜか描き分ける。
傾いた平面
・ハッチングの向きは、傾き方向に対して垂直にするとよい。
・傾き方向に沿って形状をすぼめるのは、一つの表現手法。
球/半球・推
・球のハッチングは、外形線をオフセットした線を用いる。
・高等線の様に、間隔を段階的に広げて配置する。
・推のハッチングは、外形線に沿て頂点に収束するように表現する。
・半球のハッチングは、球/推のどちらを用いてもよい。
円筒
・ハッチングの向きは、筒の丸まらない方向。
・間隔を段階的に広げて配置する。
斜視図
平面図
半球凹
半球凸
円形穴
円錐凹

## Slide 6
陰影の表現
Surface Shading
～適性検査～
←これは、特許図面における、ボルトの簡易表記です。
細線はねじ山、太線は陰影を表します。
↓のボルトとボルト穴各図に、適切な陰影を表記してください。
正しく回答できたと思う方は、次項に進んでください。
解答に自信のない方は、光源と陰影の現れ方の関係について、
復習/独自に調査を行った後に再挑戦してください。

## Slide 7
陰影の表現
Surface Shading
☆陰を描き分ける時の留意点☆
・面の方向を意識し、隣接する面との関係性が明確になるようにする。
←↑ハッチングの向きを変えることで、
面の連続性の切り替りを印象付ける。
←↑ハッチングが途切れることで、面の断絶が見て取れる
・面と面の境目（外形線）を意識する。
・穴/面の区別は、しつこいくらいが丁度よい。
※※陰入れは、必要な個所に最小限、労力も最小限。※※

## Slide 8
陰影の表現
Surface Shading
～質感の描き分け一例～
・陰影で再現する物品の質感は、主に透明/不透明の２つです。
・同一平面のハッチングに対して、斜め方向のハッチングで表現します。
・線の表現で区別すると、より分かりやすい。
・不透明を表す陰影には、線の入りと抜きにドットを入れる。(因習)
・線の太さを変える。
・線の密集を太線に置き換えたもの。
・ただし、外形線が不明瞭にならないように注意する。

## Slide 9
陰影の表現
Surface Shading
～付録～
困ったときは先達の英知を参考にします。
USPTO (United States Patent and Trademark Office) →米国特許庁
https://www.uspto.gov/
↓検索はこちら
https://www.uspto.gov/patents/search/patent-public-search
日本国特許庁 →陰なしが多い
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/