## Slide 1
本稿では、自主学習を通して「慣例的な意匠図面作成を執り行えること」の達成を目指します。
そのために必要な知識や技術を習得することを課題とし、これらを包摂的に解決していきます。
平たく言うと、ぶっつけ本番な感じとなるのが否めません。。。
意匠図面のすゝめ
Design Patent Schooling Guidance
～目標達成ロードマップ～
☆の達成に必要なことが●←の達成に必要なことが◎←の達成に必要なことが○←の達成に必要なことが・
☆慣例的な意匠図面作成を執り行える
●意匠図面の作成要項を知っている
◎意匠図面作成ガイドラインから必要な情報を参照できる
◎様式第６から必要な情報を参照できる
◎過去事例から必要な情報を参照できる
○ J-Patから意匠の詮索ができる
○ USPTOから意匠の検索ができる
●必要なイラストを作成することが出来る
◎６面図が作成できる
◎斜視図が作成できる
◎参考図が作成できる
◎イラストに陰影をつけられる
○精密なトレスができる
○パスデータを自在に編集できる
○画像データを自在に編集できる
○3Dモデルから必要なパスデータを作成できる
○平面図と斜視図を相互に書き替えができる
○画像データを自在に編集できる
・Adobe Illustratorの扱いに熟達してる
・ZW3DCADを用いたパスデータの書き出し方法を理解している

## Slide 2
～斜視図～
・6面図のうち、３面を１図として表せるため、構造を立体的に把握しやすくなります。
・主に軸測投影図が一般的です。
・等角投影図(アイソメ図)はよく採用され、書類の見栄えが良いので「とりあえずブッコム」とかよくあります。
・キャビネット図、カバリエ図が、さりげなく、公式運用できます。(↑に相反するので殆ど見かけません)
Drawings for Reference
参考図
カバリエ図
・幅：高さ：奥行きの比率が1：1：1となる。
・作図、構造の理解において、最高効率。
・見た目がすごくダサい。
キャビネット図
・幅：高さ：奥行きの比率が1：1：1未満となる。
・作図において、そこそこ効率的。
・見た目がすこしダサい。
軸測投影図（アイソメ）
・幅：高さ：奥行きの比率が、傾き角度によりそれぞれ異なる。
・構造の理解において、まあまあ効果的。
・見た目が良い。
同じ構造の立方体

## Slide 3
～断面図～
・外観から見て取れない部分の構造を理解することが出来ます。
・切断面より奥の外観を表記します。
Drawings for Reference
参考図
～端面図～
・切断面の構造を理解することが出来ます。
・切断面の形状のみ表記します。

## Slide 4
～拡大図～
・小さい物を大きく表記して理解しやすくします。
・特定の部位のみを拡大した図は、部分拡大図です。
・拡大図の多くは、部分拡大図です。
Drawings for Reference
参考図