## Slide 1
Drawings for Reference
参考図
～参考図～
6面図だけで意匠の理解に不足がある場合、参考図を作成します。
6面図ほどの厳密さは要求されておらず、用途に応じてある程度柔軟な
構図を採用できます。 例）図中の文言付記、縮尺の変更、など
様式第6 備考１５ より抜粋：
までの図面だけでは、その意匠を十分表現することができないときは、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図その他の必要な図を加え、そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは、使用の状態を示した図その他の参考図を加える。
以下、代表的参考図の類型です。
～参考斜視図～
構造を立体的に把握しやすくなります。
カバリエ図
見栄えが悪い一方で、構造の理解に最適で、作図も簡単です。
キャビネット図
カバリエ図を、すこしスタイリッシュにしたもの。
軸測投影図（アイソメ）
特に等角投影図は、見栄えが良いことで好まれます。

## Slide 2
Drawings for Reference
参考図
～断面図～
物品の内部構造を参考するのに活用します。
～端面図～
物品の切断面の構造を参考するのに活用します。
断面図とは異なり、切断面の形状のみ記します。
～作図における留意点～
断面図又は切断部端面図の切断面には平行斜線を引き、その切断個所を他の図に鎖線で示す。この鎖線は、図形の中に記入してはならない。
その鎖線の両端には符号を付け、かつ、矢印で切断面を描いた方向を示す。
(様式6 備考１6)
同じ物品における違い

## Slide 3
Drawings for Reference
参考図
～拡大図～
物品を大きく表記して理解しやすくします。
～部分拡大図～
物品の一部を大きく表記して理解しやすくします。
～作図における留意点～
部分拡大図を描くときは 、その拡大個所を当該部分拡大図のもとの図に鎖線で示す。
この鎖線は、図形の中に記入してはならない。その鎖線の両端には符号を付け、かつ、
矢印で部分拡大図を描いた方向を示す。(様式6 備考１6)
◎指示線によって区切られた周縁は、実際に該部を切断した形状等を表すように、
実線で表します。

## Slide 4
Drawings for Reference
参考図
～作図練習～
下記の図を正面とした6面図を作成してください。
赤色の部分を破線としてください。
添付のデータを使用します。
3Dモデルを適宜参考してください。