## Slide 1
角丸
Round Corner
～正接接線～
曲線と正接状態にある直線。タンジェント。
イラストレータでは、接線(直線の部分)がハンドルの方向と一直線(正接)となる。
～共通接線～
複数の曲線と正接する直線

## Slide 2
角丸
Round Corner
～角丸：2D～
丸くして尖っていない角。
丸め（R）半径の円を各角に当て込めて、隣り合う円の共通接線で結んで出来る。

## Slide 3
角丸
Round Corner
～角丸：3D～
3Dにおいても、角に当て込めた円(球)の、共通接線を結んだ図形であることは変わらない。
CADで作成される、角丸（フィレット）を含む図形はこのようにして成り立ちます。
このことから、CAD図形に現れるこれらの接線は、正接エッジなどと呼ばれます。
現実では現れないCADデータ中の補助線です。

## Slide 4
角丸
Round Corner
～正接接線の描き方～
曲線のハンドルと直線を、一直線にします。
機械図面や意匠図面では、正接してない線と線は、角を成していると考えます。
線と線の接続の状態は、常に意識するようにします。
～正接接点の求め方：放物線～
曲線の弦と平行な線の中点を結んだ線と、曲線の交点。
※数学的な解に対してベジェ曲線である都合、誤差が出ます。

## Slide 5
角丸
Round Corner
～正接接点の求め方：円弧～
直線と円弧の半径が垂直に交わる点。

## Slide 6
角丸
Round Corner
～共通接線の描き方：円～
円の中心を結んだ線と平行な接線。

## Slide 7
角丸
Round Corner
～共通接線の描き方：径の異なる円～
補助円を描いて回転させる。

## Slide 8
角丸
Round Corner
～ツールやスクリプトを活用する～
効率的です。
～コーナーウィジェット～
平面図で使う分には、手間が少なく便利程度です。
斜視図で使う時は、詳細な設定をする必要があります。
角度が付いている角の場合、相対値を設定しないと平面として計算されてしまう。

## Slide 9
角丸
Round Corner
～ツールやスクリプトを活用する～
効率的です。
～効果：角を丸くする～
スクリプトがない場合の、イラレに備わっている機能。
フィルタリングした後にアピアランスを分解します。
比較的に自然な見た目の近似値で計算される。
ショートカットやアクションに登録すると、使いやすくなります。

## Slide 10
角丸
Round Corner
～ツールやスクリプトを活用する～
効率的です。
～スクリプト～
ツールを応用するのと異なり、専用に計算されるので、かなり精度が高い。
角丸
直線を正接
共通接線
↑上記３つは、斜視図作図で必須と言ってもよいほどよく使う

## Slide 11
角丸
Round Corner
～稜線の表現～
工業用の製図では、角丸には線となる角がないので、線を描かないのが通則です。
上の図の矢視図→
←角が丸い正立方体の斜視図
特許図面などでは、図形の説明が伴うとは限らないので、
角を示さないと形状を把握するのが困難となる場合があります。
そのため、図形の形状を理解しやすくするように補助線を描きます。
この補助線を、稜線と呼びます。
一般的な解釈の稜線と異なり、曲面の頂点付近を表す線を意味します。

## Slide 12
角丸
Round Corner
～稜線の描き方～
外形線には接続せず、少し離して描き込みます。
角丸の径が大きくなるほど、アキも大きくなります。

## Slide 13
角丸
Round Corner
～稜線を描く位置～
角丸の頂点付近をなぞるように、図形の形状が理解できるように描き込みます。

## Slide 14
角丸
Round Corner
～稜線の描き方バリエーション～
状況に合わせて使い分けるとよいです。