## Slide 1
斜視図作図
Drawing Perspective View
～軸測投影法～
立体物を平面上に、寸法関係を保ったまま分かりやすく表すための投影法。
一言でいうと、「正確さを保ったまま立体を分かりやすく描く方法」。
本稿では、軸測投影法の不等角投影図（トリメトリック）の作図方法を解説します。
不等角投影法は、二等角投影図と等角投影図を兼ねるため、これらの図の描き方も、
自ずと習得することが出来ます。
～不等角投影図作図の基本的な考え方～
⇒縮めて傾ける。
次項：投影図作図の基本的な考え方の概説

## Slide 2
斜視図作図
Drawing Perspective View
物が傾くと、高さが変わるので、縮んで見えます。(定点観測の場合)
次項：縮み率を用いた作図実践
～縮み率～
立体物の実際の寸法と投影図で描かれた寸法の比率のことです。
測定により算出するか、対応表などを用いて求めます。
正面
視点方向
側面
正面
視点方向からは
縮んで見える
側面
斜視図（投影図）は、立体を斜めから見ている図です。
これは、立体が不動で、観測者の位置が動く場合の説明です。
観測者が不動である場合は、立体が傾いて見えていると言い換えられます。
つまり、斜視状態の立体は、実寸（正投影図における寸法）より縮んで見えています。
そして、この縮み具合は、傾いている角度によって一定の割合で定まります。
これを、縮み率と言います。
正面
30度楕円
側面
傾き角30度
～楕円角～
投影された円の傾いている角度。すなわち、投影面の傾き角度。
傾き角度をとって、〇〇度楕円と称される。
楕円分度器で測定するか、対応表などを用いて求めます。

## Slide 3
斜視図作図
Drawing Perspective View
次項：デジタルツールを活用した作図方法
～縮めて傾ける～
斜視図におけるそれぞれの線は、正投影図において対応するそれぞれの線に、
縮み率を適用した長さで描きます。
また、正投影図における水平は、斜視図における傾き角に相当します。
つまり、縮み率を適用して縮めた線を、傾き角に傾けて描きます。
例）一辺が100mmの正立方体をアイソメトリックで作図した場合
STEP1:縮み率を適用する
一辺:100mm
アイソメトリック：
傾き角＝30度（左右）
縮み率＝0.82
100mm
82mm
STEP2:傾き角で傾ける
STEP3:同様に繰り返して全ての線を描く
30度
メリット：
・クラシカルでシンプルスタンダードな手法なので、作図の混乱が少ない。
・作図理論の勉強に最適。
デメリット：
・すごく手間と時間がかかる。
・工程が多い分、ミスも多くなる。

## Slide 4
斜視図作図
Drawing Perspective View
次項：デジタルツールを活用した作図方法の続き
～デジタルツールを活用する～
縮めて傾ける工程を一括で処理します。
例）下の三角図からアイソメトリック図を作図します。
STEP1:各投影面に対応させるための三角図を用意する
アイソメトリック：
傾き角＝30度（左右）
縮み率＝0.82
STEP2:各三角図が対応する投影面の縮み率を適用する
STEP3:各三角図に対応する投影面の傾き角度でそれぞれ傾ける
左側
真中
右側
30度
90度
（変更なし）
30度
（－30度）
縮み率＝0.82
縮み率＝0.82
縮み率＝0.82

## Slide 5
斜視図作図
Drawing Perspective View
次項：一番簡単な作図方法
STEP4:それぞれの三角図から必要となる線を選んで、立体になるように並べる
左側
真中
右側
STEP5:線の足りない部分を補完して完成
表示×2.00
線を描き足す
完成
メリット：
・縮小と回転を一元化することで工程を省略でき、計測によるミスも減らせる。
・作図工程がパスを並べるだけと簡略化できる。
デメリット：
・この手法と、投影図についての理論を理解していないと、必要な部品が選べない。

## Slide 6
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP1:投影面に正円を描いた正立方体を作成する
～ぼくのかんがえたさいきょうの作図方法～
表題通り、筆者が考案した「手っ取り早く」斜視図を描く方法です。
従来の手順は無視していますので、以降、そういうモノとしてご覧ください。
例）下の三角図からアイソメトリック図を作図します。
アイソメトリック：
傾き角＝30度（左右）
縮み率＝0.82
作図補助としての要素なので、スクリプトで機械的に処理します。
傾き角度はこれから作図する内容に合わせます。
正投影図の寸法は、一辺（直径）が100pt。（記憶できれば何でもよいです）
ちなみにこの図は、
クラシカルでシンプルスタンダードな手法で作図する場合に、
参考図として参照する図です。
STEP２:基になった正投影図を描きます
次項：一番簡単な作図方法の続き
これらの図を基準として、三角図を変形させます。

## Slide 7
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP3:三角図を用意する
作業しやすいように、投影面毎にグループ化するとよいです。
次項：一番簡単な作図方法の続き
補助図の正投影図（正方形）は、コピーして利用します。
STEP4:補助図の正投影図と対応する三角図を、参考図の形に変形させる。

## Slide 8
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP4-1:右側の投影面を作成する
次項：一番簡単な作図方法の続き
必要な図を用意する
補助図（□）と三角図を選択したら、補助図（◇）の任意の基準点へ移動する
補助図（□）の水平方向の長さを、補助図（◇）に合わせる
補助図（□）の垂直方向の長さ（高さ）を、補助図（◇）に合わせる

## Slide 9
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP4-1:右側の投影面を作成する
次項：一番簡単な作図方法の続き
補助図（□）をシアーして補助図（◇）に合致させます
三角図だけ取り出して完成
作業内容をどうしても知りたい人用：
二つの補助図が、正投影図とその投射投影図の関係にあるのであれば、
正投影図を投射投影図の投影面になるように変形した時と同じ操作を三角図に実施すれば、
三角図も同様な投射投影図となるという理論。というか、実際なる。
※操作するのは比率と角度に限る

## Slide 10
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP4-2:左側の投影面を作成する
次項：一番簡単な作図方法の続き
必要な図を用意する
補助図（□）と三角図を選択したら、補助図（◇）の任意の基準点へ移動する
補助図（□）の水平方向の長さを、補助図（◇）に合わせる
補助図（□）の垂直方向の長さ（高さ）を、補助図（◇）に合わせる

## Slide 11
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP4-2:左側の投影面を作成する
次項：一番簡単な作図方法の続き
補助図（□）をシアーして補助図（◇）に合致させます
三角図だけ取り出して完成

## Slide 12
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP4-3:真中の投影面を作成する
次項：一番簡単な作図方法の続き
必要な図を用意する
作業しやすいように、補助図（◇）の一辺を水平/垂直にします
補助図（□）の水平方向の長さを、補助図（◇）に合わせる
補助図（□）と三角図を選択したら、補助図（◇）の任意の基準点へ移動する

## Slide 13
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP4-3:真中の投影面を作成する
次項：一番簡単な作図方法の続き
補助図（□）の垂直方向の長さ（高さ）を、補助図（◇）に合わせる
補助図（□）をシアーして補助図（◇）に合致させます
補助図（□）回転させて、補助図（◇）の元の形に合わせます
三角図だけ取り出して完成

## Slide 14
斜視図作図
Drawing Perspective View
STEP5:三角図から作成した投影面の線を立体になるように並べる
次項：付録
補足：
三角図をそれぞれ軸方向の延長に配置した時、各図中の対応するそれぞれの点から
軸方向に引いた線の交点が、立体にした時のその点の位置となります。
これを参考に、足りない線は該当する線を変形させる/描き足します。
この点は
ここに来る
ここに来る
この点は

## Slide 15
斜視図作図
Drawing Perspective View
次項：付録
～斜視図中の曲線の描き方～
正投影図に補助線を引いて、補助線も主線と同様に斜視図に描き込みます。
例）円の作図
正投影図に補助線を描きます
補助線を斜視図にします
補助線を参考に、端点を通る曲線を描きます
補助線を消して完成
通例、円を描くときは、楕円テンプレートを用います。
円を描き換えられれば、如何なる曲線もかけるという理論です。
曲線が三軸にまたがる時は、各投影面において同様に補助線を描いて、
各交点を通る曲線を作成します。
必要に応じて、補助線に更に補助線を描き足します。

## Slide 16
斜視図作図
Drawing Perspective View
次項：付録
～〇〇度楕円の描き方～
デジタルの利点を活用して作図します。
例）35度楕円の描き方
正円を用意します
円と直線の交点が頂点となるように、円を垂直方向に縮小します
要らない線を消して完成
作業内容をどうしても知りたい人用：
円との交点を結んだ線分＝直径
すなわち、指定の角度で傾いた円盤の側面図となる
従って〇〇度楕円の全高であるから
円の中心から35度傾いた直線を作成します